- INOWA System C1 BIO Kompakt

Kompaktanlage bestehend aus:

integriertem Festbett BIO Reaktor

integrierter Nachklärzone

integrierte Rezirkulationseinrichtung

## Stahlbetonbehälter bestehend aus einem fugenlosen, monolithischen Stahlbetonbehälter und Flachabdeckung mit statischer Typenprüfung SLW 60.

Betongüte C 40/50 mit Nachweis der Prüfung der Ölbeständigkeit nach EN 858-1,

Verbindung zwischen Becken und Flachabdeckung gemäß DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 4034 Teil 1 (Muffenausbildung).

Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen

Abmessungen Ovalbecken (innen): 4000 x 2500 mm;

Biologische Reinigungsstufe aus HDPE mit einer wirksamen Oberfläche von 150m²/m³ montiert auf einem Grundrahmen aus Edelstahl 1.4301. inkl. Belüftungsanschluss und Rezirkulationsleitung im Behälter.

Nachklärzone mit 2 Stück RDS Dichteinsatz DN 100 im Belebungsbereich geeignet zur Abdichtung von PE Leitungen DN 63.

2 Stück Mammutpumpen zur Rezirkulation des Belebtschlamms aus dem Nachklärbereich in die Vorklärung.

Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen.

Volumen Belebung (m³)	: 15

Wirksame Oberfläche der Biologie: _________

Volumen Nachklärung (m³): 5

## Aufklappbare Schachtabdeckungen Klasse D/400 KN

mit Sicherheitsgelenk: geöffnet bleibt der Deckel in 100°-Position sicher fixiert, gegen unbeabsichtigtes Zufallen wird der Deckel bei 80° blockiert, in 90° Stellung kann er herausgehoben werden. Schachtabdeckung wird automatisch im Rahmen zentriert.

z.B. INOWA System C1 BIO

angebotenes Produkt ________________________

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

- Belüftungsverteiler für Kompaktbecken System C1 BIO

Belüftungsverteiler für Kompaktbecken System C1 BIO bestehend aus einer Luftverteilungseinheit.

Durch die Belüftungseinheit werden einerseits die biologische Reinigungsstufe optimal mit Luft versorgt und andererseits die Druckluftheber zur Rezirkulation gesteuert.

z.B. INOWA BL-VT1

angebotenes Produkt _____________________

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

3)  Drehschieberverdichter für Kompaktbecken System C1 BIO

Durch den Drehschieberverdichter wird die biologische Reinigungsstufe optimal mit Luft versorgt (ca. 16m³/h) und andererseits die Druckluftheber zur Rezirkulation gesteuert.

Anschlusswert: 0,55 kW / 400 V

z.B. INOWA DT 4.16

angebotenes Produkt _____________________

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

4) Belüftungssteuerung für System C1 BIO

Steuerungseinheit für die Belüftung der Kompaktanlage System C6 BIO (sofern diese nicht über die Wasseraufbereitungsanlage gesteuert werden kann).

Bestehend aus programmierbarer Steuereinheit mit Display und einem Steuerungsgehäuse mit NOT-Aus Schalter, Halterung und 3poligem Motorschutzschalter.

Anschlusswert: 230 V

Abmessungen: (B/H/T) 230 x 200 x 120

z.B. INOWA BL-SR

angebotenes Produkt: _____________________

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

5) Montage Belüftungssteuerung

Montage der Belüftungssteuerung im Technikraum inkl. Justierung der Belüftung

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

6) Leichtflüssigkeitsbeständige Innenauskleidung aus PEHD

PEHD INLINER mit kraftschlüssiger Verbindung des Inliners mit dem Betonbehälter mittels Ankernoppen und 15 Jahren Garantie auf das Beschichtungssystem des Behälters.

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

7) Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der Kompaktanlage und Einweisung des Betreibers. Der Betreiber wird in Funktionsweise der Kompaktanlage und betrieblich notwendige Kontroll- und Wartungsarbeiten eingeführt. Übergabe eines Betriebstagebuches.

Einheitspreis:	Stück:		Gesamtpreis:

...................................	.......................	.......................................

Sämtliche Spezifikationen sind ausnahmslos zu erfüllen.

Ausgeschriebenes System: „INOWA System C1 BIO SK 4R“

Fabrikat: INOWA

INOWA Abwassertechnologie GmbH

Viktoria-Weinzierl-Straße 9

4614 Marchtrenk

Tel: +43 7243 51414

Fax: +43 7243 5141415

Mail: office@inowa.at